超宽输入电压范围DC/DC电源模块

产品特点：

·65-650VDC超宽输入电压范围

·回路隔离电压高达4KVAC

·高效率,高功率密度，低纹波系数

·高可靠电源管理芯片

·使用特有的开关技术，提高载波的通讯效果

·打嗝式过流保护，输出可持续短路

·输入过电压具有停机功能，提高高电压工作可靠性

·直焊式引脚,可焊性引脚设计,利于波峰焊接及手工焊接工艺

NTS05-1275电源是专为电力载波装置设计的专用开关电源，可在65-650Vdc超宽电压下工作，具有12V和7.5V两路输出，输入与V2和两路输出之间隔离电压均可高达4Kvac，适用于要求高隔离电压应用场合。NTS05-1275电源内设输入侧过电压停机保护功能，当输入电压高过设定值时，电源自动停止工作，从而减小开关MOSFET所受应力，以降低高电压输入下电源失效的机率，提高系统的可靠性。采用微电流启动低功耗PWM IC，电源具有高效率和低待机功耗的特点，在650Vdc高电压输入仍可维持超过65%以上的效率。外壳采用了日本进口高导热系数的材料，使电源内部器件温度降低，提高了电源的使用寿命。

技术规格书：

| 型号 项目 | NTS05-1275 |
| --- | --- |
|  | V1 | V2 |
| 1 | 标称输出电压 | V | 12 | 7.5 |
| 2 | 输出电流 | A | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 输出功率 | W | 5 |
| 4 | 效率(Typ) | % | 65%(DC300V; 额定功率) |
| 5 | 输入电压范围 | - | 65-650VDC |
| 6 | 输入过压保护 | - | 1:当输入电压>680VDC,输出自动关断 2:自恢复,回差电压大于10V 3:输入电压不得超过800VDC. |
| 7 | 输入电流(Typ) | A | 0.05A(DC 300V输入) |
| 8 | 功率因数 |  | 0.75(Typ见典型应用AC220V） |
| 9 | 冲击电流(Typ) | - | - |
| 10 | 输出电压精度(同步调节) | V | ±1% | 7-8V |
| 11 | 纹波及 噪音*注1 | Ta=0℃-75℃ | mV | 100 | 100 |
|  |  | Ta=-25℃-0℃ | mV | 100 | 150 |
| 12 | 线性调整率 | mV | 30 | 200 |
| 13 | 负载调整率 | - | 60mV(0A—0.3A) | +/-2V(0.01A—0.1A) |
| 14 | 电源开关频率 | KHz | 80 |
| 15 | 温度系数 | - | 小于0.03%/℃ |
| 16 | 过流保护/AC220V | A | >110%(自恢复) |
| 17 | 工作温度 | - | -40-+75℃ |
| 18 | 工作湿度 | - | 20-90%RH |
| 19 | 储存温度 | - | -40-+85℃ |
| 20 | 储存湿度 | - | 20-90%RH |
| 21 | 冷却方式 | - | 自然对流 |
| 22 | 耐压 | - | 输入-V1:3kVAC(1mA)一分钟;(50HZ) 输入-V2:4kVAC(1mA)一分钟;(50HZ) 输出V1-V2:4KVAC(1mA)一分钟;(50HZ) |
| 23 | 绝缘阻抗 | - | 输入-输出:500VDC;大于50MΩ |
| 24 | 振动 | - | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
| 25 | 冲击 | - | 196.1m/s2 |
| 26 | 安规 | - | 参照UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1 |
| 27 | 电磁兼容 | - | 参照电力自动化通用标准 |
| 29 | 重量 | - | 65克 |
| 30 | 尺寸 | mm | (具体参看外形图) |
| 注1：20MHz示波器测试点加47u电解电容与0.1u高频电容,参照应用参考图测试。 |

外形尺寸:

端子定义:

| IN- | IN+ | EN | Vo1+ | Vo1- | Vo2+ | Vo2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC输入 | 使能端 | 12V输出 | 7.5V输出 |