——NY073F-2-0505

产品特点:

·宽电压输入

·效率高，高可靠性

·高抗扰度设计,浪涌四级标准

·工业标准温度适用范围(-20-+70℃)

·自然对流冷却

技术规格书:

| 型号 项目 | NY073F-2-0505 |
| --- | --- |
| 输 出 | 输出电压 | 5V | 5V |
|  | 输出电流 | 0.5A | 0.1A |
|  | 最大输出功率 | 3W |
|  | 纹波与噪声 | 100mv | 100mv |
|  | 额定电压精度 | 4.9-5.1V | 4.8-5.2V |
|  | 电压调整率 | 4.9-5.1V | 4.8-5.2V |
|  | 负载调整率 | 4.9-5.1V | 4.8-5.2V |
|  | 输出过功率保护 | ＞1.2倍打嗝式自动恢复 |
|  | 输出短路保护 | 打嗝式自动恢复 |
|  | 输出保持时间 | 10Ms TYP |
| 输 入 | 输入电压范围 | AC85-264V |
|  | 输入频率范围 | 47-63Hz |
|  | 效率 | 见图1 |
|  | 浪涌电流 | 30a/220VAC(冷机测试) |
|  | 漏电流 | <0.75mA/220VAC |
| 环 境 | 温度系数 | 小于0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -20-+70℃（降额曲线见图2） |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电 磁 兼 容 与 安 规 | 耐压（I 漏=5MA） | 输入对输出：2KV AC 输出对输出：500V AC; |
|  | 绝缘电阻 | 输入对输出、输出对输出：30MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规 | 参照UL60950-1 |
|  | 电磁干扰 | 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
| 其 他 | 重量 | 300克 |
|  | 尺寸 | 65*30 |