产品特点Product features:

· 通用交流或直流全范围输入

· 高功率因数，主动式PFC功能

· 高效率,高可靠性

· 高抗扰度设计

· 温度适用范围(-25-+70℃)

· 自然对流冷却

· 金属外壳

Specifications:

| 型号MODEL 项目Professional | PW-100S-12 |
| --- | --- |
| 输出 | 额定输出电压 | 12V |
|  | 输出电流 | 8.3A |
|  | 输出功率 | 100W |
|  | 输出电压精度 | 1% |
|  | 电压调整率 | 1% |
|  | 负载调整率 | 1% |
|  | 纹波与噪音 | 1% |
|  | 输出电压调节范围 | 11.2-13V |
|  | 输出过压保护 | 截止，重新启动恢复 |
|  | 输出过流保护 | >1.2倍，故障消除自动恢复 |
|  | 输出短路保护 | 故障消除自动恢复 |
| 输入 | 输入电压范围 | AC88——264V OR DC88——370V |
|  | 输入频率范围 | 47——63Hz |
|  | 输入电流 | 115VAC/0.98A 230VAC/0.49A |
|  | 功率因数 | PF>0.9 |
|  | 效率 | >80% |
|  | 浪涌电流 | 30A/230VAC (冷机测试) |
|  | 漏电流 | <0.75mA/230VAC |
| 环 境 | 温度系数 | <0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -25-+70℃（参见图1） |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然冷却 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3minutes period,,60minutes each along X、Y and Z axis |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电磁兼容 与安规 | 耐压 | 输入对输出Input-Output：2KV AC 输入对地Input-FG: 2KV AC 输出对地Output-FG: 0.5KV AC |
|  | 绝缘电阻 | 输入对输出Input-Output, 输入对地Input-FG:：100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规 | According to EN 60950 |
|  | 电磁干扰与电磁耐受 | 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
|  | 谐波电流 | According to EN6100-3-2 |
| 结构 及 其它 | 重量 | 500g |
|  | 尺寸 | 参见图2 |
|  | 端子定义 | 参见图3 |
|  | MTBF | 100000hrs min （计算参照MIL-HDBK-217F 25℃） |

- 附图1

附图1 ：输出功率与环境温度的降额曲线

- 附图2：结构尺寸

- 附图3：端子定义

| L | N | FG | -- | ++ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流或直流输入 | 大地 | 输出负极 | 输出正极 |

- 附图4：标签