产品特点:

·工业控制专用电源

·高功率密度

·高效率,高可靠性

·温度适用范围(-30-+70℃)

技术规格书:

| 型号 项目 | SK032A-11 |
| --- | --- |
| 输 出 | 标称输出电压 | +5V | -5V |
|  | 标称输出电流 | 0.3A | 0.1A |
|  | 最大输出功率 | 2W |
|  | 输出极性 | 独立 |
|  | 纹波与噪声 | ≦50mV |
|  | 额定电压精度 | -1%~+1% | -2%~+2% |
|  | 电压调整率范围 | -1%~+1% | -2%~+2% |
|  | 负载调整率范围 | -1%~+1% | -2%~+2% |
|  | 输出电压保持时间 | >100MS |
| 输 入 | 输入电压范围 | AC88-264V OR DC88-360V |
|  | 输入频率范围 | 47——63Hz |
|  | 输入交流电流 | AC220V/0.05A |
|  | 效率 | >70% |
|  | 浪涌电流 | ＜28A/220VAC |
| 保 护 | 输入过电压保护 | 无 |
|  | 输出过电流保护 | >1.2倍打嗝模式自动恢复 |
|  | 输出短路保护 | 打嗝模式自动恢复 |
|  | 输出过压保护 | ---- |
| 环 境 | 温度系数 | 小于0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -30-+70℃ |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电 磁 兼 容 与 安规 | 耐压 | INPUT-FG:2.0KVAC INPUT-OUTPUT: 2.0KVAC OUT-FG :0.5KVAC |
|  | 绝缘电阻 | 输入对输出：100MΩ/500VDC/25℃ |
|  | 安规 | 参照UL60950-1 |
|  | 电磁干扰 | 参照EN55022 CLASS B |
|  | 谐波电流 | 参照EN6100-3-2 CLASS C |
| 其 他 | 重量 | 50g |
|  | 尺寸 | 见附图一 |
|  | 端子定义 | 见附图一 |

图一:外形尺寸及端子定义