产品特点:

·工业控制专用电源

·高功率密度,

·高效率,高可靠性,

·温度适用范围(-25-+70℃)

技术规格书:

| 型号 项目 | SY20-18 |
| --- | --- |
| 输 出 | 标称输出电压 | +18V |
|  | 标称输出电流 *注1 | 0.9A |
|  | 出厂电压设定 | 18V |
|  | 最大输出功率 | 16.2W |
|  | 输出极性 | 独立 |
|  | 纹波与噪声 | 2% |
|  | 额定电压精度 | 17.2-18.2V |
|  | 电压调整率范围 | ±1% |
|  | 负载调整率范围 | -5%~+1% |
|  | 输出电压调节范围 | 电位器调节 | .±5% |
|  | 输出电压保持时间 | >20MS(满载) |
| 输 入 | 输入电压范围 | AC88——264V OR DC88——360V |
|  | 输入频率范围 | 47——63Hz |
|  | 效率 | >75% |
|  | 浪涌电流 | ＜20A/220VAC |
|  | 漏电流 | <0.75mA/220VAC |
| 保 护 | 输出过电流保护 | ＜1.0A打嗝模式自动恢复 |
|  | 输出短路保护 | 打嗝模式自动恢复 |
|  | 输出过压保护 | 19.0V-19.2V |
| 环 境 | 温度系数 | 小于0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -25-+70℃ |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电 磁 兼 容 与 安 规 | 耐压 | 输入对输出：2KV AC |
|  | 绝缘电阻 | 输入对地,输入对输出：100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规 | 参照UL60950-1 |
|  | 电磁干扰 | 参照EN55022 CLASS B |
|  | 谐波电流 | 参照EN6100-3-2 CLASS C |
| 其 他 | 重量 | 300克 |
|  | 尺寸 | 见附图 |
|  | 端子定义 | 见附图 |

- 附图  ：外形尺寸及端子顶意图

| L | N | FG | + | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 大地 | 输出 |