产品特点Product features:

· 通用交流全范围输入

Universal AC Full Range Input

· 高效率,高可靠性

High efficiency, High Reliability

· 温度适用范围

Operating Temperature Range (-10-+55℃)

· 自然对流冷却

Free Cooling,Without Extra Radiator

Specifications:

| 型号Model 项目Professional | SYFZ-100-BAT |
| --- | --- |
| 输出 Output | 额定输出电压 Rated voltage | V1 | V2 | V3 | V4 |
|  |  | 5.0V | 12V | 24V | 电池电压 |
|  | 电压范围 Voltage range | 4.95-5.2V | 11-13V | 21-29V | 随电池电压 |
|  | 最大输出电流 Maximum Output current | 0.5A-8A | 0-3A | 0-2A | 0.8A |
|  | 最大输出功率 Maximum output power | 100W |
|  | 纹波与噪音 Ripple & noise p-p | 1%或者100mV |
|  | 线性调整率 Line regulation | ±1% |
|  | 输出短路保护 Output short-circuit protection | 自动恢复 Automatic recovery |
|  | 输出过流保护 Output over-current protection |  |
| 输入 Input | 输入电压范围 Input voltage range | AC86—265V/DC20-30V 正常时外部交流供电，当交流失电时切换到电池供电 |
|  | 输入频率范围 Input Frequency range | 47——63Hz |
|  | 输入电流Input AC current | 115V/1A 230V/0.5A |
|  | 效率Efficiency | >75% |
|  | 浪涌电流Inrush Current | 30A/230VAC |
| 环境 Environment | 温度系数 Temperature coefficient | <0.03%/℃ |
|  | 工作温度 Working temperature | -10—+55℃ |
|  | 工作湿度Working humidity | 20—90%RH |
|  | 储存温度Storage temperature | -25—+75℃ |
|  | 储存湿度Storage humidity | 20—90%RH |
|  | 冷却方式Cooling method | 自然对流Nature cooling |
|  | 振动Vibration | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 10-55Hz,19.6 m/s2,3 minutes cycle,Along the X,Y,and Z-axis of 60 minutes |
|  | 冲击Impact | 196.1m/s2 |
| 电磁兼容 与安规 EMC and Safety approval | 耐压Hi-pot （I漏()=10mA） | 输入对输出Input-Output： 2.5KV AC 输入对地Input-FG: 2.5KV AC 输出对地Output-FG: 0.8KV AC 输出对输出Output-Output 0.8KV AC |
|  | 绝缘电阻 Insulation resistance | 输入对输出Input-Output, 输入对地Input-FG:： 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规Safety regulation | 参照According to EN 60950 |
|  | 电磁干扰 Electromagnetic interference | 参照According to EN 55015 |
|  | 电磁耐受 Immunity requirements | 参照According to EN 61547 |
|  | 谐波电流Harmonic current | 参照According to EN 6100-3-2 |
| 结构Structure | 重量Weight | 1000g |
|  | 尺寸Dimensions | 参见图2 shown in Figure 2 |
|  | 端子定义 Terminal definition | 参见图3 shown in Figure 3 |

- 附图Figure

附图1 ：输出功率与环境温度的降额曲线

Figure1：Output Power and Environmental temperature Derating curve.

附图2：结构尺寸

Figure2:Dimensions

附图3：端子定义

Figure 3：Terminal Description

输入端子(5.08间距)：L,N,FG,FG,BAT+,BAT-，对外输出+24V,24V地供交换机用，+12V,12V地备用；输出端子（继电器输出接点：KA,KB）

外引端子定义如下：

内引端子定义如下：

# Text boxes

+5V

GND