技术规格书:

| 型号 项目 | KEPW052-15 |
| --- | --- |
| 输 出 | 输出电压 | V1 | V2 |
|  |  | +5V | +24V |
|  | 输出电流 | 0.3A（峰值0.4A） | 0.15A（峰值0.2A） |
|  | 最大输出功率 | 5.1W |
|  | 纹波与噪声 | 100mv OR ±1% |
|  | 额定电压精度 | (1% | (5% |
|  | 电压调整率 | (1% | (5% |
|  | 输出过功率保护 | ＞1.2倍打嗝式自动恢复(DC24V OR DC48V输入) |
|  | 输出短路保护 | 打嗝式自动恢复(DC24V OR DC48V输入) |
|  | 输出过压保护 | V1大于5.5V截止式保护 |  |
|  | 开机时序 | V1先于V2 40-140ms |
|  | 关机时序 | V2先于V1 ＞30ms |
|  | 保持时间 | 100ms（TYP60%负载，DC24V OR DC48V） |
| 输 入 | 输入电压范围 | DC18-60V |
|  | 标称输入电压 | DC24V DC48V |
|  | 效率 | >75% |
|  | 浪涌电流 | <10A/24VDC/48VDC（冷机测试） |
| 环 境 | 温度系数 | <0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -25-+70℃ |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电 磁 兼 容 与 安 规 | 耐压（I 漏=5MA） | 输入对地：2.5KV AC; 输入对输出：2.5KV AC 输出对地：2.5KV AC; 输出对输出：2.5KV AC; |
|  | 绝缘电阻 | 输入对输出、输入对地、输出对地：300MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规 | 参照UL60950-1 |
|  | 电磁干扰 | 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
| 其他 | 重量 | 40克 |