产品特点Product features:

·宽电压输入

Wide voltage input

·安装灵活

Flexible installation

·温度适用范围(-25-+60℃)

Operating Temperature Range(-25-+60℃)

·自然对流冷却

Free Cooling,Without Extra Radiator

Specifications:

| 型号Model 项目Professional | ZPW052-12 |
| --- | --- |
| 输出 Output | 额定输出电压 Rated voltage | V1 | V2 |
|  |  | +5V | +12V |
|  | 电压调节范围 Voltage adjustment range | 不可调 Unadjustable |  |
|  | 电压范围 Voltage range | 4.90-5.10 | 11-13 |
|  | 最大输出电流 Maximum Output current | 0.6A | 0.2A |
|  | 最大输出功率 Maximum output power | 15W |
|  | 纹波与噪音 Ripple & noise p-p | 100mV | 100mV |
|  | 线性调整率Line regulation | 4.90-5.10 | 11.00-13.00 |
|  | 输出过流保护 Output over-current protection | 输出短路、过载或超载后自动切断电源,去载后,自动恢复正常 工作。 Power off automatically after output short circuit、overload or Superload，after unload，Automatically resume normal work. |
|  | 输出短路保护 Output short-circuit protection | 打嗝式自动恢复 Burping type automatic recovery |
| 输入 Input | 输入电压范围 Input voltage range | AC88-264V OR DC88-370V |
|  | 输入频率范围 Input Frequency range | 47——63Hz |
|  | 输入电流Input AC current | 35mA |
|  | 功率因数Power Factor | — |
|  | 效率Efficiency | >70% |
|  | 浪涌电流Inrush Current | <30A/220VDC |
|  | 漏电流Leakage Current | <0.75mA/220VAC |
| 环境 Environment | 温度系数 Temperature coefficient | <0.03%/℃ |
|  | 工作温度 Working temperature | -20—+60℃ |
|  | 工作湿度Working humidity | 20—90%RH |
|  | 储存温度Storage temperature | -25—+75℃ |
|  | 储存湿度Storage humidity | 20—90%RH |
|  | 冷却方式Cooling method | 自然对流Nature cooling |
|  | 振动Vibration | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 10-55Hz,19.6 m/s2,3 minutes cycle,Along the X,Y,and Z-axis of 60 minutes |
|  | 冲击Impact | 196.1m/s2 |
| 电磁兼容 与安规 EMC and Safety approval | 耐压Hi-pot （I漏()=3mA） | 输入对地Input-FG： 2KV AC; 输入对输出Input-Output：2.5KV AC 输出对地Output-FG： 0.5KV AC; 输出对输出Output-Output： 0.5KV AC; |
|  | 绝缘电阻 Insulation resistance | 输入对输出、输入对地Input-Output、Input-FG： 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规Safety regulation | 参照According to EN 60950 |
|  | 电磁干扰 Electromagnetic interference | 参照According to EN 55015 |
|  | 电磁耐受 Immunity requirements | 参照According to EN 61547 |
|  | 谐波电流Harmonic current | 参照According to EN 6100-3-2 |
| 结构Structure | 重量Weight | 500g |
|  | 尺寸Dimensions | 参见图1 shown in Figure 1 |
|  | 端子定义 Terminal definition | 参见图1 shown in Figure 1 |

- 附图Figure

附图1：结构尺寸

Figure1: Dimensions