电力设备专用超宽输入电压范围开关电源

产品特点:

·45-460VAC/64-650VDC超宽输入电压范围

·输入输出隔离电压达4KVAC

·双路输出隔离电压达4KVAC

·高效率,低纹波系数

·高可靠电源管理芯片.

·打嗝式过流保护，输出可持续短路

·输入过电压具有停机功能，提高高电压工作可靠性

·工业标准温度适用范围(-25-+75℃)

·高抗扰度设计,浪涌四级标准

·直焊式引脚,可焊性引脚设计,利于波峰焊接及手工焊接工艺

PW152-22电源是专为电力仪表设计的开关电源，可在45-460Vac或60-650Vdc超宽电压下工作，具有12V和12V两路输出，输入与输出和两路输出之间隔离电压均可高达4Kvac，适用于要求高隔离电压应用场合。PW152-22电源内设输入侧过电压停机保护功能，当输入电压高过设定值时，电源自动停止工作，从而减小开关MOSFET所受应力，以降低高电压输入下电源损坏的机率，提高系统的可靠性。由于采用有源启动和微电流启动低功耗PWM IC，PW152-22电源具有高效率和低待机功耗的特点，在650Vdc高电压输入仍可维持超过65%以上的效率。

技术规格书:

| 型号 项目 | PW152-22 | REV |
| --- | --- | --- |
|  | V1 | V2 |  |
| 1 | 标称输出电压 | V | 12 | 12 |  |
| 2 | 输出电流 | A | 1 | 0.2 |  |
| 3 | 最大输出电流 | A | 1.2 | 0.4 |  |
| 4 | 输出功率 | W | 15 |  |
| 5 | 最大功率 | W | 20 |  |
| 6 | 效率(Typ) | % | 76%(DC300V; 额定功率) |  |
| 7 | 输入电压范围 | - | 45-460VAC(47-440Hz) or 64-650VDC |  |
| 8 | 输入过压保护 | - | 1:当输入电压>480VAC or 680VDC,输出自动关断 2:自恢复,回差电压大于10V 3:输入电压必须不超过565VAC or 800VDC. |  |
| 9 | 输入电流(Typ) | A | 0.05A(DC 300V输入) |  |
|  | 冲击电流(Typ) | - | 30A/220VAC |  |
| 10 | 输出电压精度(同步调节) | V | ±2% | ±5% |  |
| 11 12 | 纹波及 噪音 | Ta=0℃-75℃ | mV | 100 | 100 |  |
|  |  | Ta=-25℃-0℃ | mV | 150 | 150 |  |
| 13 | 线性调整率 | mV | 30 | 200 |  |
| 14 | 负载调整率 | - | 60mV(0.2A—2A) | +/-2V(0.01A—0.4A) |  |
| 15 | 温度系数 | - | 小于0.03%/℃ |  |
| 16 | 过流保护/AC220V | A | 超出输出电流的110%,另一回路满载(自恢复) |  |
| 17 | 过压保护 | V | TVS(15V) | - |  |
| 18 | 保持时间(Typ) | - | 20ms/AC220V |  |
| 19 | 漏电流 | - | 在220VAC输入下,低于0.3 mA |  |
| 20 | 工作温度 | - | -25-+75℃ |  |
| 21 | 工作湿度 | - | 20-90%RH |  |
| 22 | 储存温度 | - | -40-+85℃ |  |
| 23 | 储存湿度 | - | 20-90%RH |  |
| 24 | 冷却方式 | - | 自然对流 |  |
| 25 | 耐压 | - | 输入-输出:4kVAC(5mA)一分钟;(50HZ) 输出V1-V2:4KVAC(5mA)一分钟;(50HZ) |  |
| 26 | 绝缘阻抗 | - | 输入-输出:500VDC;大于50MΩ |  |
| 27 | 振动 | - | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |  |
| 28 | 冲击 | - | 196.1m/s2 |  |
| 29 | 安规 | - | 参照UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1 |  |
| 30 | 电磁兼容 | - | 参照电力自动化通用标准 |  |
| 31 | 重量 | - | 90克 |  |
| 32 | 尺寸 | mm | 100*50*31(具体参看外形图) |  |

特性曲线

外形尺寸及引脚定义