外型尺寸：93mm×63mm×25mm

| 技术规范 |
| --- |
| 型 号 | PW203-115 |
| 输 入 | 电 压 | AC/DC 220V (110v) (±20%) |
|  | 浪 涌 电 流 | DC220V(DC110V)-28A，电流为一个周期内的平均值 |
|  | 效 率 | ≥75% |
| 输 出 | 电 压 | V1 | V2 | V3 |
|  |  | 5V | +24V | +5V |
|  | 电 流 | 3A | 0.5A | 0.2A |
|  | 总 稳 定 度 | ±1% | ±8% | ±3% |
|  | 电压调节范围 | ±5% |  |
|  | 纹波及噪声P-P | 1% or ±100mV |
|  | 极 性 | V1、V2、V3独立； |
| 其 它 | 保持时间 | >50ms 典型值 (60%负载) |
|  | 过功率保护 | 输出短路、过载或超载后自动切断电源,去载后自动恢复。 |
|  | 过冲(上/下)_ | 电源开或关时,过冲小于5%;负载每变化30%,过冲小于2% |
|  | 响应时间 | 负载每变化30%,其变化速率为1A/µs时,响应时间为1ms |
|  | 工 作 条 件 | -10℃~+50℃満载使用 +50℃以上降额使用 |
|  | 储 存 温 度 | -25℃~+75℃ |
|  | 电 磁 兼 容 | 符合VDE0871 CLASS B.FCC CLASS B. 相关规定 |
|  | 耐压及安规Ｉ漏=10ｍＡ，一分钟 | 输入对地（机壳）：2KVAC；输出对地：500VAC 输出之间：500VAC 输入对输出: 2KVAC 绝缘内阻大于100M, 符合GB4943、UL1950、IEC380等的相关规定 |

特点：

●  三路输出，三组独立     ●  焊针式结构    ●  重量<0.8Kg

# Text boxes

+V3- +V2- +V1-

93mm

L N    FG

63mm