产品特点:

·宽电压输入

·采用同步整流技术，高效率，高可靠性

·高抗扰度设计,浪涌四级标准

·工业标准温度适用范围(-20-+70℃)

·自然对流冷却

技术规格书:                                        P-P-038-02-01-A

| 型号 项目 | XPW75-1 |
| --- | --- |
| 输 出 | 输出电压 | 5.4V |
|  | 输出电流 | 15A |
|  | 最大输出功率 | 75 |
|  | 纹波与噪声 | 100mv（*注释1） |
|  | 额定电压精度 | 2% |
|  | 电压调整率 | 2% |
|  | 负载调整率 | 2% |
|  | 输出过功率保护 | ＞1.2倍打嗝式自动恢复 |
|  | 输出短路保护 | 打嗝式自动恢复 |
|  | 输出过压保护 | ≥6V |
|  | 输出保持时间 | 见图3、4 |
| 输 入 | 输入电压范围 | AC100——264V OR DC100——370V |
|  | 输入频率范围 | 47——63Hz |
|  | 效率 | 见图1 |
|  | 浪涌电流 | 30A/220VAC（冷机测试） |
|  | 漏电流 | <0.75mA/220VAC |
| 环 境 | 温度系数 | 小于0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -20-+70℃（降额曲线见图2） |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电 磁 兼 容 与 安 规 | 耐压（I 漏=5MA） | 输入对地：2KV AC; 输入对输出：2KV AC 输出对地：500V AC; |
|  | 绝缘电阻 | 输入对输出、输入对地：100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规 | 参照UL60950-1 |
|  | 电磁干扰 | 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
| 其 他 | 重量 | 0.35kg |
|  | 尺寸 | 见附图5 |
|  | 端子定义 | 见附图5 |
| *注释1：用10cm的线引出，外接47u50v电解电容和100n高频电容测试。 |

- 附图

图1:效率与输入电压曲线                     图2：输出功率与环境温度的降额曲线

图3：输出功率（AC220V）与时保持时间到曲线         图4：输出功率（DC110V）与时保持时间到曲线

图5：外形尺寸及端子定义

| CZ1 | CZ2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L | N | FG | 5VG | 5VG | 5VG | 5V | 5V | 5V |
| 输入 | 大地 | 输出 |