电力设备专用超宽输入电压范围开关电源

产品特点:

·AC85-264V宽输入电压范围.

·多输出模式，两路恒压一路恒流.

·高效率,高功率密度

·高可靠电源管理芯片.

技术规格书:

| 型号 项目 | JL203A |
| --- | --- |
|  | V1 | V2 | V3 |
| 1 | 标称输出电压 | V | 12 | 33 | 5 |
| 2 | 输出电流 | A | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 恒流电压范围 | V | - | 5-34VDC | - |
| 4 | 最大功率 | W | 16.5W |
| 5 | 特殊要求 | - | 为使V2回路LED正常工作，V1有最小负载0.05A要求 |
| 6 | 模拟及PWM调光 | - | 模拟调光电压0.55-1.75V，PWM调光自设 |
| 7 | 效率(Typ) | % | 70%(DC300V; 额定功率) |
| 8 | 输入电压范围 | - | AC85-264V |
| 9 | 输入电流(Typ) | A | 0.1A(AC220V输入) |
| 10 | 冲击电流(Typ) | - | 小于20A |
| 11 | 输出电压精度(同步调节) | V | ±2% | - | 4.85-5.15V |
| 12 | 纹波及 噪音*注1 | Ta=0℃-75℃ | mV | 100 | - | 100 |
|  |  | Ta=-25℃-0℃ | mV | 150 | - | 100 |
| 13 | 线性调整率 | mV | 200 | - | 150 |
| 14 | 负载调整率 | - | 200mV(0.05A—0.5A) | - | +/-0.15V(0—0.1A) |
| 15 | 温度系数 | - | 小于0.03%/℃ |
| 16 | 过流保护 | A | V1大于1.2倍，打嗝式 |
| 17 | 工作温度 | - | -40-+75℃ |
| 18 | 输出短路保护 | - | V1短路打嗝式，V2与V3限流且不影响V1输出 |
| 19 | 工作湿度 | - | 20-90%RH |
| 20 | 储存温度 | - | -40-+85℃ |
| 21 | 储存湿度 | - | 20-90%RH |
| 22 | 冷却方式 | - | 自然对流 |
| 23 | 耐压 | - | V2、V3与V1：AC2200V 5MA 1分钟 |
| 24 | 绝缘阻抗 | - | 输入-输出:500VDC;大于50MΩ |
| 25 | 振动 | - | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
| 26 | 冲击 | - | 196.1m/s2 |
| 27 | 安规 | - | 参照UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1 |
| 28 | 电磁兼容 | - | - |
| 29 | 重量 | - | 65克 |
| 30 | 尺寸 | mm | 定制 |
| 注1：20MHz示波器测试点加47u电解电容与0.1u高频电容 |

端子定义

| L | N | V1+ | V1- | LED+ | LED- | +5V | AG | ADJ | ON/OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 12V输出 | LED输出 | +5V输出 | 公共负极 | 模拟/PWM调光口 | LED输出控制 |

注：

CZ1端口中的AG接口为公共地，即+5V、ADJ、ON/OFF共地。模拟调光电压0.55-1.75V对应0-100%LED电流输出；ON/OFF控制LED是否输出，当此接口为低电平时LED工作，大于0.7V高电平时LED停止工作，对V1与V3输出无影响。