产品特点Product features:

· 通用交流全范围输入

Universal AC Full Range Input

· 输出恒流设计

Output constant current design

· 高恒流精度、电流可调节

Constant current high precision，

Current can be adjusted

· 高功率因数，主动式PFC功能

High PFC，The active function of PFC

· 高效率,高可靠性High efficiency, High Reliability

· 温度适用范围Temperature scope (-20-+70℃)

· 自然对流冷却Free Cooling,Without Extra Radiator

· 金属外壳 Metal shell

· 适用于LED照明及需要恒流供电的设备

Applicable to the LED illumination and need constant-current power equipment

Specifications:

| 型号MODEL 项目Professional | MWS100T |
| --- | --- |
| 输出Output | 恒流额定电压 Constant-current Nominal voltage | 33V |
|  | 恒流电压范围 Constant-current voltage range | 28-35V |
|  | 最大输出电流 Maximum Output current | 3.2A |
|  | 恒电流设定 Constant current setting | 3A |
|  | 最大输出功率 Maximum output power | 100W |
|  | 纹波与噪音 Ripple & noise p-p | 10% |
|  | 空载输出电压 no-load voltage accuracy | 40V±3% |
|  | 线性调整率Line regulation | ±1% |
|  | 电流调节范围Current adjustable range | 电位器 Variable resistor | 0.8—3.2A |
|  |  | ADC端口ADC port 0-4.5V | 10%—100%Io |
|  | 电位器设定方法 | 当ADC口外加4.5VDC时，VR1调节最小输出电流；当ADC口外加0VDC或悬空时，VR2调节最大输出电流。 |
|  | 输出过流保护 Output over current protection | The constant current limiting |
|  | 输出短路保护 Output short-circuit protection | Automatic recovery |
| 输入 Input | 输入电压范围 Input voltage range | 100 ~ 264VAC OR 127 ~ 370VDC |
|  | 输入频率范围 Input Frequency range | 47——63Hz |
|  | 输入电流Input AC current | 115V/0.98A 230V/0.49A |
|  | 功率因数Power Factor | PF 0.95 典型值（AC220V /Po=100W) |
|  | 效率Efficiency | >90% |
|  | 浪涌电流Inrush Current | 40A/230VAC |
|  | 漏电流Leakage Current | <0.75mA/230VAC |
| 环境Environ- ment | 温度系数Temperature coefficien | <0.03%/℃ |
|  | 工作温度 Working temperature | -20-+70℃（环境温度大于40需风冷） |
|  | 工作湿度Working humidity | 20-90%RH |
|  | 储存温度 Storage temperature | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度Storage humidity | 20-90%RH |
|  | 冷却方式Cooling | Nature cooling |
|  | 振动Vibration | 10-55Hz,19.6 m/s2,3minutes period,,60minutes each along X、Y and Z axis |
|  | 冲击Impact | 196.1m/s2 |
| 电磁兼容 与安规 Safety Standards and others | 耐压Hi-pot | 输入对输出Input-Output：3KV AC 输入对地Input-FG: 2KV AC 输出对地Output-FG: 0.5KV AC |
|  | 绝缘电阻 Insulation resistance | 输入对输出Input-Output, 输入对地Input-FG:：100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规Safety regulation | According to EN 61347-1, EN 61347-2-13 |
|  | 电磁干扰Emission | According to EN 55015 |
|  | 电磁耐受 Immunity requirements | According to EN 61547(浪涌抗扰度3级） |
|  | 谐波电流Harmonic current | According to EN6100-3-2 |
| 结构Structure | 重量Weight | 250g |
|  | 尺寸Dimensions | 参见图3 See Figure 3 |
|  | 端子定义 Terminal Description | 参见图4 See Figure 4 |

- 附图Figure

附图1 ：输出功率与环境温度的降额曲线

Figure1：Output Power and Environmental temperature Derating curve.

- 附图3：结构尺寸

Figure3:Dimensions

- 附图4：端子定义

Figure 3:Terminal Description

| L | N | FG | VO+ | VO- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输入AC Input | 大地Earth | 直流输出DC Output |
| 12V | 5V | AG | ADC0—4.5V |  |
| 12V/20mA | 5V/20mA | 地 ground | 电流控制口Current control port 0-4.5V |  |

备注1：适用于LED照明灯具，需专业人员断电安装. 适合安装的灯必须是固定式的灯具，电源必须是安装在灯具的内部.

Note1: applicable to the LED illumination lamps and lanterns, need professional without electricity installation. Suitable to install lamp must be stationary lamps and lanterns, power supply must be installed in the lamps and lanterns of internal.

备注2：L,N,FG,VO+,VO-适用线径0.5-1.0mm2,剥线长度7-8mm.

NOTE2； L,N,FG,VO+,VO- Wire range 0.5-1.0mm2, Wire Strip length 7-8mm.

备注3：控制口说明：12V,5V是从电源输出的信号电压，如有半功率控制，遥控调光，冗余备份等功能时，可作为这些电路的供电电源。经过调光功率控制电路数据处理后产生0-5V的直流控制电压，把控制电压加到ADC端子上就能改变电源输出的恒流电流值，从而达到调光目的。AG是12V,5V,ADC的公共地线。